## Slide 1: 基础实验部分 简单电学实验
实验指南
！！！转接线的插针不要掰！！！

## Slide 2: 实验内容
利用可用材料，完成以下2项实验。实验结束，整理实验器材。
测量非线性元件的伏安曲线
整流电路和电容特性
在“示波器等仪器的使用”中未完成万用表、电源内容的须在本课中完成。

## Slide 3: 一.测量非线性元件的伏安曲线
实验内容：
利用实验室提供的器材、元件，设计、搭建电路，测量并绘制非线性元件的伏安特性曲线（可选择发光LED或小灯泡）
1、使用万用表测量电阻阻值和二极管元件的正向导通压降。并估算、选用电源电压、电阻。
注意：测量LED时必须加保护电阻；稳压电源必须设置电流限制！输出电压从小到大！
2、设计、搭建电路，选择合适的电源电压和万用表档位、量程。
3、测量、绘制伏安特性曲线
电流表内接(a)和电流表外接(a)

## Slide 4: 一.测量非线性元件的伏安曲线
注意事项：
实验室提供发光LED/二极管1N4007/稳压二极管、小灯泡两类非线性元件，均为半导体二极管类元件。使用中注意元件的极性、额定电流！
电源有数字电源、模拟横流恒压电源、模拟电源4种。电源使用中注意规范操作、保护电路安全！
电压调节：部分电源只能粗调或粗显示。实验中要求使用可调电阻器搭建分压电路实现元件电压的较精细调节，当分压电路调节精度不够时，可采用制流电路进行电源调节+电阻调节实现电流精细调节
电压表、电流表：使用万用表代替。使用中注意正确连接插孔、设置正确档位，保护万用表的安全！
各种转接头：提供了香蕉插头转接到BNC、面包板、测试钩的多种转接头，使用时捏住插针或插头的粗部拔插，不能拽线，不要横向扯动。

## Slide 5: 一.测量非线性元件的伏安曲线
电源
大华DH1715A双路直流稳压电源，
具备恒压恒流模式
（可供2人使用）
RIGOL DP832数字程控直流稳压电源
具备恒压恒流模式
RIGOL DP711数字直流稳压电源，
具备恒压恒流模式
杭州大华 SL-1708
普通直流电源

## Slide 6: 一.测量非线性元件的伏安曲线
特点：1、二极管具有极性，银环一端或短脚一端为负值。；
2、对二极管施加反向电压时电流很小（直到超过击穿电压时烧坏）。施加正向电压达到某值（称为“导通压降”）时，电流会快速增加。实验中一定要连接一个保护电阻，进行限流。（自行计算）
3、实验室提供的小二极管额定电流为1A，导通压降约0.7V，考虑到电阻额定功率较低，实验采用电流不要超过20mA，；3mm直径LED≤3mA，压降约2V ；5mm直径LED为10mA，压降约2V 。
-
+
银环一端为负极
短脚一端为负极
-
+
二极管
LED
二极管
二极管的伏安特性示意图
电流过大，发热较多，
容易烫伤

## Slide 7: 一.测量非线性元件的伏安曲线
可变电阻器
注意：1、提供的可变电阻器为多圈电位器（最大阻值黑色470欧姆，蓝色100欧姆），额定功率2W。
2、当使用分压模式时，1、3接电压源，2为滑动端（最尾部的接头），注意实验时，输出电压应从最小往大调（因此需要提前将旋钮旋转到头，然后测量2脚与哪个脚电阻最小）。
3、当使用制流模式，一般使阻值从大往小调（电流从小到大）。
2
2
分压电路
制流电路
多圈电位器内部结构

## Slide 8: 一.测量非线性元件的伏安曲线
电流表内接(a)和电流表外接(a)
测量电路
注意：1、选择满足实验需求的测量方法。两种连接方式的选用要考虑到电表内阻引起的系统误差，内接法和外接法分别
为：
2、当电压表内阻很大时，可以在电路中串联一
个精度高、线性好的采样电阻，通过测量采样
电阻的电压进而获得电流。（如右图）
参考实验电路

## Slide 9: 一.测量非线性元件的伏安曲线
万用表使用的
注意事项
注意：1、大多数万用表，电压和电流模式需要接入不同的插孔，选择正确档位。
2、A电流档电阻很小，mA档内阻约0.1欧或欧量级，uA档内阻达到百欧姆或千欧姆。
3、万用表的示数需要数秒时间稳定。
4、万用表读数通常记录显示值，但是你需要知道读书中哪些数字是可靠的、哪些是不可信的（仪表准确度）。
fluke 17B+
优利德UT39A

## Slide 10: 附录.万用表的使用
自动量程万用表
电压/电阻
电流
功能切换/shift键
不能自动切换量程的万用表，但是价格实惠
万用表是电子制作、维修等的重要工具，也是本实验的重要工具。
使用中注意要选择不同的功能档位，电笔接到正确的孔，并遵循“红+黑-”的习惯，观察显示屏的功能、档位标志和示数单位。
档位包括：旋钮调节
上档调节（按黄按钮）、
量程调节（按range切换auto或手动模式、手动量程）
交流或直流
（需要用shift/上档键切换）
直流
交流
AC或DC
Ω 电阻测量
F 电容测量
V 电压测量
A 电流测量
二极管
通断测量（带蜂鸣
万用表功能介绍

## Slide 11: 附录.万用表的使用
万用表测量说明介绍（fluke 17B+）
如果电流测量不正常，请按本条测试，如果检测结果为保险丝损坏，请告知老师并把该表当电压表使用

## Slide 12: 附录.万用表的使用
测量姿势…
参考图（来自网络）
测量准确度要求不高的时候
防止被人体电阻被并联
下面是如何使用万用表测量。
以电阻为例，根据实际情况，有图示两种方法。
万用表测量演示

## Slide 13
万用表规格参数表（fluke 17B+）
附录.万用表的使用

## Slide 14: 附录.万用表的使用
万用表规格参数表（优利德39A+）

## Slide 15: 面包板使用介绍
附录.面包板的使用

## Slide 16
面包板是一种用于快速搭建和测试电路的工具，内部带有金属条，上面有许多网格孔。
外围是用于连接电源的总线连接孔（电源分配条），图示规格的面包板有4组。
中间通常是5个一组相通的连接点（端子条），称作“行”。（图片下半部展示了内部结构）
正面
-----
内部
网格孔即连接点，间距与许多芯片或原件的引脚宽度是相同的。中间的沟槽位置可以安插芯片。
注意，电源分配条不一定会印制红线。
本实验使用的面包板（小）
电源分配条
电源分配条
电源分配条
电源分配条
电源分配条
端子条
端子条
端子条
附录.面包板的使用

## Slide 17
需要连接的元器件或导线引脚，需要插入同一行连接点。一些元件的引脚需要修剪或弯折，以便插到面包板上。
连接不同的行，可以用短导线（跳线）。
本实验使用的跳线
附录.面包板的使用

## Slide 18
本次实验，以及虚拟仪器实验中，面包板是帮助搭建电路、连接测试仪表的有用工具。
搭建电路，通常需要厘清 “枝干”，首先确定“主回路”，再连接支路。（明白这一点对于顺利进行RCL电路谐振实验非常有用。）
对于面包板，每一处元件连接都要用到1行连接点，因为空间排布的原因可能要增加跳线（导线），可能会要用到更多的行。因此你需要脑海里先进行转化再搭建电路。
此外，无法布置到面包板上的原件，例如电池盒/电源，万用表，还需要相应的转接线以便能连接到待测元件或插到仪表孔上。
附录.面包板的使用

## Slide 19: 示例1
连接干电池盒（3V)
这是最简单的电路，两节干电池为一个发光二极管供电。电源引至电源总线，发光二极管引脚连接至不同行，用短跳线进行了连接。
注意：本电路使用了较大内阻的干电池和工作电压较大的LED。否则容易导致LED烧坏。
面包板使用介绍
常见错误：
因无保护电阻，电源和LED选择不当导致烧坏

## Slide 20: 示例2
连接干电池盒（3V)
本电路相对示例1增加了一个电阻。因为二极管两端电压超过截止电压后电流快速增加，可能导致烧坏，因此添加了一个电阻，用来在电流快速增加时分担电压、限制电流。
但是，使用限流电阻需要提前经过计算。假如二极管压降为1V，工作电流10mA，那么电源3V时可选用（3V-1V）/0.01A即200Ω、额定电流大于10mA甚至20mA的电阻。
面包板使用介绍
常见错误：
无保护电阻；
二极管接反；
保护电阻阻值过高。

## Slide 21: 示例3
本电路相对示例2增加了一个电压表（万用变直流电压档），电压表用香蕉线和插针转换头连接到面包板上。
注意，万用表提前选择合适的插孔和档位
本实验使用的
香蕉转插针转换头
接电源（3V)
面包板使用介绍
常见错误：
二极管接反；
保护电阻阻值过高；
万用表选择成交流电压档（V~)。

## Slide 22: 示例4
本电路相对示例3增加了一个可调电阻（0~2.2千欧姆）它和滑动变阻器的功能相同。这里使用的是制流模式（另一种是分压模式）。为了保护发光二极管，我们先将电阻调至最大后接通电源，然后降低阻值来增加发光二极管两端电压，观察亮度随电压的变化。
可调电阻
可调电阻
面包板使用介绍
连接电源（3V)
常见错误：
可调电阻针脚接错；
未从小到大调节。

## Slide 23
实验内容：
利用实验室提供的器材、元件，设计、搭建电路，观察整流桥的作用、比较不同大小电容的滤波效果，观察电容充放电过程。
1、认识电容，用万用表测量电容值。
2、设计、搭建二极管整流桥电路。使用一个电阻作为负载。观察、比较滤波前后的波形和幅值变化。
3、在电路中加入不同大小的电容进行滤波，比较大电容、有电容、无电容的波形变化，总结其特点。
4、用信号发生器产生方波，用不同的电阻与电容串联，观察充放电过程、计算充电常数。
5、用信号发生器产生一个较小交流、较大直流的叠加信号，观察电容通交流、阻直流的特点。（选做）
二.全波整流电路和电容

## Slide 24: 二.全波整流电路和电容
电源介绍
1、交流源有两种
（1）有机玻璃盒变压器：
双路7V正弦波，不接地，不可调；
（2）信号发生器：
可设置波形，但信号发生器的GND（负极）是内部接地的（示波器的GND也是内部接地，因此可以视为两者GND是短路的）
1022U信号发生器
RIGOL DP711
有机玻璃盒变压器

## Slide 25: 二.全波整流电路和电容
整流桥
注意：1、使用4个二极管组成整流桥，注意思考如何在面包板上布局。
单相全波整流桥

## Slide 26
二极管
电解电容
瓷片电容
色环电阻
只允许电流单向通过的半导体电子元件。
由金属膜正极、氧化膜电介质和导电材料-电解液负极组成的电荷储存元件，有极性之分。
在作介质的陶瓷上涂覆金属膜并烧结形成的电容器。
封装后的电阻表面涂上了代表阻值的色环。
扩展：有导通电压（压降）、额定电流、反向击穿电压等参数。银灰色环一端为负极。
扩展：有额定工作电压、容量、工作温度等参数。承受反向电压时将发生电化学反应而失效或爆炸。短脚和标注“-”的为负极。
扩展：一般由于电极面积小而电容也小。绝缘性好耐高压（直流）。无极性
扩展：常见色环电阻为金属膜电阻，由蒸镀在瓷棒的金属膜经过刻划形成。多个色环表示阻值、误差，数量有四、五、六个。
PCB电路板
多采用环氧树脂玻纤布覆铜，印制电路后刷绝缘油、开孔、印刷文字。
扩展：有单层、双层、多层之分，电脑内存条多为4-8层。制作PCB电路有掩膜腐蚀法和雕刻法。目前市面的小量PCB打样已经非常便宜。
除此之外，还有铝基板等新式基材的电路板。
附录.认识电子元器件

## Slide 27: 二.全波整流电路和电容
参考电路图
示
波
器

## Slide 28: 二.全波整流电路和电容
示波器的差分使用
CH1
实验室中的信号发生器和示波器的负极（GND）是内部接地的，即是非隔离的。意味着：示波器的黑色端子和信号发生器的黑色端子是相联的，单通道测量将造成丢失半个周期波形。
此时示波器应使用差分模式，即用CH1
、CH2红色端子去测量待测信号，两黑色端子短接，用MATH功能的A-B计算得到待测波形。
CH1
CH2

## Slide 29: 三.观测电容充放电现象
设备：信号发生器，示波器，电阻
选做：用电容放电法测量电阻

## Slide 30
1、实验记录：
( 1 )注意记录所有仪器型号、用到的工具、器材；
( 2 )画出电路图，拍摄电路成品；
(3 )记录重要的设置参数，拍摄有价值或需要
分析的示波器图形。
2、实验结束后按清单整理实验器材，每套一箱：
(1 )其中“香蕉孔转插针”转接头*8如图示整理后用自封袋装好尾部、放入箱中；
(2 )色环电阻、二极管、LED、电容放入自封袋中，放入箱中；
(3 )香蕉测试线*6、香蕉孔转测试钩*4根，卷好放入箱中；
(4 )面包板*1、万用表*2（表笔线缠绕在万用表上，如有）、黑色可变电阻*1放入箱中；电源、发生器、示波器保留在桌面（BNC-香蕉座不取下）；
(5 )蓝色电位器、多余的黑色电位器&面包板&万用表&测试头&测试线放到存放材料的公共区。
注意事项